Коливання крила скінченого розмаху /Довгий С.А., Буланчук О.Н., Буланчук Г.Г.// Вісник Харк. нац. ун-ту., – 2003. – № 590. Сер. "Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління", вип. 1. – С. 102-107: мал. 4. – Бібліогр.: назв. 7

Дослідження можливостей моделювання шляхом обчислень коливань крила скінченого розмаху у напрямку перпендикулярнім його площині і крутильних коливань навколо одного з його боків. Нелінійна нестаціонарна задача розв’язується за допомогою метода дискретних вихрових рамок у наближенні ідеальної нестискаємої рідини. Головну увагу приділено розрахунку сумарних та розподілених аеродинамічних навантажень. Продемонстровано, що коли розмах крила зростає, аеродинамічні характеристики збігаються до значень, які отримані для коливань профілю у двовимірному випадку.

Колебания крыла конечного размаха /Довгий С.О, Буланчук О.М., Буланчук Г.Г. // Вестник Харк. нац. ун-та., – 2003. – № 590. Сер. "Математическое моделирование. Информационные технологии. Автоматизированные системы управления", вып. 1. – С. 102-107: ил. 4. – Библиогр.: 7 назв.

Исследуются возможности численного моделирования колебаний крыла конечного размаха в направлении перпендикулярном его плоскости и крутильных колебаний около одной из его сторон. Нелинейная нестационарная задача решается с помощью метода дискретных вихревых рамок в приближении идеальной несжимаемой жидкости. Главное внимание уделяется расчёту суммарных и распределённых аэродинамических нагрузок. Показано, что когда размах крыла растёт, аэродинамические характеристики стремятся к значениям, которые получаются для колебания профиля в плоском случае.