Побудова квадратурних формул і їх застосування для наближеного розв'язку сингулярних інтегральних рівнянь в задачах аеродинаміки /Ісраїлов С.М// Вісник Харк. нац. ун-ту., – 2003. –  № 590. Сер. "Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління", вип. 1. – С. 128-132: – Бібліогр.: 3 назв.

При чисельному розв'язку сингулярних інтегральних рівнянь в різноманітних задачах аеродинаміки набув широкого застосування відомий метод дискретних вихорів (МДВ), який забезпечує добру збіжність у точках, віддалених від кінців інтервалу інтегрування, але не дає задовільної збіжності поблизу кінців інтервалу. У статті побудовані квадратурні формули для обчислення сингулярних інтегралів з «класичними» важелями. Вони побудовані на базі кубічного сплайну Рябенького. Наведені методика знаходження чисельного розв'язку сингулярних інтегральних рівнянь і оцінки похибок. Здійснено порівняльний аналіз результатів, що отримані запропонованим методом МДВ. Продемонстрована добра збіжність квадратурних формул, що побудовані.

Построение квадратурных формул для приближенного вычисления сингулярных интегралов, применяемых в задачах аэродинамики /Исраилов С.М.// Вестник Харк. нац. ун-та., – 2003. – № 590. Сер. "Математическое моделирование. Информационные технологии. Автоматизированные системы управления", вып. 1. – С. 128-132: – Библиогр.: 3 назв.

При численном решении сингулярных интегральных уравнений в различных задачах аэродинамики широко применяется известный метод дискретных вихрей (МДВ), который обеспечивая хорошую сходимость в точках, удаленных от концов интервала интегрирования не дает удовлетворительной сходимости вблизи концов отрезка.

В настоящем докладе построен ряд квадратурных формул для вычисления сингулярных интегралов с «классическими» весами. Они построены на основе кубического сплайна Рябенького. Приведены методика нахождения численного решения сингулярных интегральных уравнений и оценки погрешностей. Проведен сравнительный результатов, полученных предлагаемым методом МДВ. Показана хорошая сходимость построенных квадратурных формул.