Чисельне моделювання потоку в’язкої нестискаємої рідини /Калкаманов С.А., Полозюк В.Ю. // Вісник Харк. нац. ун-ту., – 2003. –  № 590. Сер. "Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління", вип. 1. – С. 133-138: мал. 5. – Бібліогр.: назв. 6.

Описується чисельний метод розрахунку  течі грузлої нестискаємої рідини, заснований на рішенні рівнянь Навье-Стокса в перемінних «завихроності-швидкість». Для визначення значень прикордонної завихренности виведене  інтегральне рівняння, що виражає умова прилипания на поверхні тіла. Приведені приклади моделювання дифузії завихроності, приклади  розрахунку обтікання пластини, сфери.

Численное моделирование течения вязкой несжимаемой жидкости /Калкаманов С.А., Полозюк В.Ю. // Вестник Харк. нац. ун-та., – 2003. – № 590. Сер. "Математическое моделирование. Информационные технологии. Автоматизированные системы управления", вып. 1. – С. 133-138: ил. 5. – Библиогр.: 6 назв.

Описывается численный метод расчета течения вязкой нексжимаемой жидкости, основанный на решении уравнений Навье-Стокса в переменных «завихренность-скорость». Для определения значений приграничной завихренности выведено интегральное уравнение, выражающее условие прилипания на поверхности тела. Приведены примеры моделирования диффузии завихренности, примеры расчета обтекания пластины, сферы.