Автоматизація проектування багатокупольних парашутних систем з застосуванням методів дискретних особливостей /Лялин В. В., Морозов В.І.// Вісник Харк. нац. ун-ту., – 2003. – № 590. Сер. "Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління", вип. 1. – С. 161-168: мал. 8.– Бібліогр.: 5 назв.

Сучасні парашути для приземлення важких і надважких вантажів являють собою складні багатокаскадні, багатокупольні системи. Їх ефективна розробка можлива тільки на базі застосування комп’ютерних технологій і методів математичного моделювання. В статті викладені загальні принципи створення, структури і змісту автоматизованої системи проектування вказаних систем. Особливу увагу приділено питанням проектування на найперших етапах, пов'язаних з формуванням загальних рис системи. Головний цикл обробки здійснюється з застосуванням математичних моделей, що описують процеси функціонування парашутної системи у реальних умовах. Моделі побудовано на базі синтезу методів стержневих скінчених елементів, зосереджених мас, дискретних вихорів та ін.

Автоматизация проектирования многокупольных парашютных систем с применением методов дискретных особенностей /Лялин В. В., Морозов В.И.// Вестник Харк. нац. ун-та., – 2003. – № 590. Сер. "Математическое моделирование. Информационные технологии. Автоматизированные системы управления", вып. 1. – С. 161-168: ил.8.– Библиогр.: 5 назв.

Современные парашюты для приземления тяжелых и сверхтяжелых грузов представляют собой сложные многокаскадные, многокупольные системы. Их эффективная разработка возможна только на основе применения компьютерных технологий и методов математического моделирования. В статье излагаются основные принципы создания, структура и содержание автоматизированной системы проектирования указанных систем. Особое внимание уделяется вопросам проектирования на самых ранних этапах, связанных с формированием облика системы. Основной цикл отработки осуществляется с применением математических моделей, описывающих процессы функционирования парашютной системы (ПС) в реальных условиях. Модели строятся на основе синтеза методов стержневых конечных элементов, сосредоточенных масс, дискретных вихрей и других.