Про гіпотезу вихороутворення для розрахунку гідродинамічного навантаження, що діє на пружній літальний апарат для двох середовищ /Щеглов Г.А., Аринчев С.В.// Вісник Харк. нац. ун-ту., – 2003. – № 590. Сер. «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління», вип. 1. – С. 244-248: мал. 5. – Бібліогр.: 4 назв.

При проектуванні літальних апаратів для двох середовищ стає актуальною задача розрахунку гідродинамічних навантажень, що діють на виріб при перетині границі розмежування середовищ. Наявність бокової складової швидкості призводить до необхідності розгляду обтікання у поперечному напрямку, а також інтенсивного вихороутворення. Це вихороутворення має нестаціонарний характер. Особливість обтікання у поперечному напрямку полягає у тому, що на гладкій поверхні обтікання пружного апарату неможливо заздалегідь вказати місця сходження дискретних вихорів. Для тестування обрано одну відому схему, що складається з жорсткої пластини та пружного елемента. Розглянуто випадок двовимірного обтікання. Здійснено багато комп’ютерних експериментів. Порівняння отриманих результатів з класичною моделлю С.М. Белоцерковського вказує на можливість використання моделі А.Чорина для розрахунку пружних конструкцій апаратів для двох середовищ.

Об одной гипотезе вихреобразования для расчета гидродинамической нагрузки, действующей на двухсредный упругий летательный аппарат /Щеглов Г.А., Аринчев С.В.// Вестник Харк. нац. ун-та., – 2003. – № 590. Сер. "Математическое моделирование. Информационные технологии. Автоматизированные системы управления", вып. 1. – С. 244-248: ил. 5. – Библиогр.: 4 назв.

При проектировании двухсредных летательных аппаратов актуальной является задача расчета гидродинамических нагрузок, действующих на изделие при переходе границы раздела сред. Как правило, при пересечении этой границы имеется интенсивная боковая составляющая скорости. Это приводит к необходимости рассмотрения поперечного обтекания, а также к интенсивному вихреобразованию. Это вихреобразование имеет нестационарный характер. Особенность поперечного обтекания в том, что на гладкой обтекаемой поверхности упругого аппарата заранее невозможно указать точки схода дискретных вихрей.Для решения проблемы в докладе предлагается использовать гипотезу А.Чорина [1]. Для апробации выбрана расчетная схема из работы [2], состоящая из жесткой пластинки и упругого элемента. Рассматривается случай плоского обтекания. Приведено большое количество результатов компьютерных экспериментов. Сравнение полученных результатов с классической моделью С.М.Белоцерковского [3] показывает возможность использования гипотезы А.Чорина для расчета упругих конструкций двухсредных аппаратов