Краєва задача про віджим прісних вод солоними в підземній гідродинаміці /Береславський Е.Н., Солов'йова Т.В.// Вісник Харк. нац. ун-ту., – 2003. – № 590. Сер. "Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління", вип. 1. – С. 44-48: мал. 5. – Бібліогр.: 8 назв.

Розглянута течія прісних ґрунтових вод з водосховища крізь прямокутний шар, уздовж правої вертикальної границі котрого триває виток у море (басейн,, резервуар, урвище, вертикальну свердловину та ін.) з солоною водою. При цьому у нижній правій частині шару стається віджим прісної рідини, що рухається, більш важкою солоною водою, внаслідок чого первинна вертикальна границя розшарування між рідинами починає деформуватися і зміщуватись в бік водосховища. Розрахунок розмірів язика солоної води, що таким чином вторгається в насичений водою шар, складає великий практичний інтерес. За допомогою отриманих точних аналітичних залежностей та чисельних розрахунків проаналізовано вплив фізичних параметрів моделі на характер і ступінь віджиму. Розглянуто граничний випадок течії, коли джерело віддалене у нескінченність: тоді дві особливі крапки зливаються в одну і створюється схема, котра досліджувалась раніше.

Краевая задача об отжиме пресных вод солеными в подземной гидродинамике /Береславский Э.Н., Соловьева Т.В.// Вестник Харк. нац. ун-та., – 2003. – № 590. Сер. "Математическое моделирование. Информационные технологии. Автоматизированные системы управления", вып. 1. – С. 44-48: ил. 5. – Библиогр.: 8 назв.

Рассматривается течение пресных грунтовых вод из водохранилище через прямоугольный пласт, вдоль правой вертикальной границы которого происходит высачивание в море (бассейн, резервуар, котлован, вертикальную скважину и т.п.) с соленой водой. При этом в нижней правой части пласта происходит отжим движущейся пресной жидкости более тяжелой соленой водой, в результате чего первоначально вертикальная граница раздела между жидкостями начинает деформироваться и смещаться в сторону водохранилища. Определение размеров образующегося таким образом языка соленой воды, который вторгается в водоносный пласт, представляет большой практический интерес. С помощью полученных точных аналитических зависимостей и численных расчетов проанализировано влияние физических параметров модели на характер и степень отжима. Рассмотрен предельный случай течения, когда источник находится на бесконечности: тогда две особые точки сливаются в одну и получается схема, которая рассматривалась ранее.