УДК 004:378.1

Сингулярне інтегральне рівняння задачі дифракції Е – поляризованої

електромагнітної хвилі на параболоїді. / Булигін В. С. // Вісник Харк. нац.

ун-ту., – 2008. – № 833. Сер. «Математичне моделювання. Інформаційні

технології. Автоматизовані системи управління», вип. 10. – С. 73-88: мал. 7.

- Бібліогр.: 10 назв.

Розглядається задача дифракції Е – поляризованої електромагнітної хвилі на

параболоїді обертання скінчених розмірів. Використовуючи інтегральне

рівняння з логарифмічною особливістю для азимутальної компоненти

поверхневого току, отримане в [1], задача зводиться до сингулярного

інтегрального рівняння, яке розв’язується методом дискретних особливостей.

Через рішення даного інтегрального рівняння виражається розсіяне

електромагнітне поле у ближній та дальній зонах. Приводяться результати

чисельного експерименту для поверхневої густини току та діаграм розсіян

UDC 004:378.1

Singular integral equation of E – polarized electromagnetic wave diffraction

on a paraboloid / Bulygin V. S. // Bulletin of V. Karazin Kharkiv National

University, – 2008. – № 833. Series «Mathematical Modelling. Information

Technology. Automated Control Systems», Issue 10. – P. 73-88: Pic. 7. –Ref.:

10 titles (In Russian)

A problem of E – polarized electromagnetic wave diffraction on a circular finite

paraboloid is investigated. Using obtained in [1] integral equation with logarithmic

singularity in azimuth component of surface current density, the problem is reduced to

a singular integral equation that is solved by the method of discrete singularities. Farand

close- zone diffracted electromagnetic fields are expressed using this integral

equation. The numerical experiment results are given for surface current density and

diffraction diagram.

Keywords: the method of discrete singularities, singular integral equation, E –

polarized electromagnetic wave diffraction, quadrature formulas of interpolation type.