УДК 519.6

Метод R-функцій в задачах розрахунку температурних полів у

стержневих твелах / Воронянська М. Є. // Вісник Харк. нац. ун-ту., – 2008 .–

№ 833. Сер. «Математичне моделювання. Інформаційні технології.

Автоматизовані системи управління», вип. 10. – С. 97-103: мал. 5. –

Бібліогр.: 8 назв.

В даній роботі розглянуті чисельні розв’язки модельних багатопараметричних

задач розрахунку стаціонарних температурних полів у стержневих твелах

складного поперечного перетину, у тому числі маючих трансляціонний тип,

методом R-функцій. Показано, що метод R-функцій є зручним для розв’язку

таких задач у твелах з будь-яким поперечним перетином, дозволяє отримувати

необхідну точність розв’язку та надає користувачу можливість оперативної

зміни геометричної та фізичної інформації.

UDC 519.6

R-functions method in problems of temperature fields calculation for fuel rods

/ Voronianskaya M. Ye. // Bulletin of V. Karazin Kharkiv National University, –

2008. – № 833. Series «Mathematical Modelling. Information Technology.

Automated Control Systems», Issue 10. – P. 97-103: Pic. 5.–Ref.: 8 titles

This paper the numerical solutions of model multiparametrical stationary

temperature fields calculation problems for fuel rods of complex cross section,

including having a translation type of symmetry, by method of R-functions are

considered. It is shown, that the method of R-functions is convenient for the solution

of such problems for fuel rods with any cross section, allows to receive necessary

accuracy of the solution and gives the user an opportunity of operative change of the

geometrical and physical information.

Keywords: numerical solution, temperature field, translation type of symmetry,

fuel rods, method of R-functions, accuracy.