УДК 539.536

Формування двомірних вихорових структур при періодичній інжекції з щілини / Гуржій О. А., Фітьковский О. А. // Вісник Харк. нац. ун-ту., – 2009. – № 847. Сер. «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління», вип. 11. – С. 131-138: мал. 7. – Табл. 0. – Бібліогр.: 18 назв.

Двомірна ламінарна течія, що генерується періодичною інжекцією рідини з щілини (інжектора) в плоскій стінці в незбуджений на півпростір, моделюється в наближенні ідеальної нестисливої рідини. Запропоновано вдосконалену математичну модель періодичної течії з урахуванням рівності об'ємів рідини під час видавлювання (істокова течія) і затягування (стічна течія) рідини. Поле швидкості течії представляється у вигляді суперпозиції поля швидкості потенційної течії з інжектора і поля швидкості вихрової пари. Під час інжекції інтенсивність вихрової пари оцінюється загальною завихоренністю течії в каналі інжектора, під час режекціі інтенсивність вихорів залишається незмінною. Порівняння чисельних результатів і експериментальних даних свідчить про адекватність моделі інжектора реальній течії в достатньо широкому діапазоні швидкостей інжекції.

UDC 539.536

Forming two-dimensional vortex structures by periodical injection from a split / Gourjii A. A., Fitkovsky A. A.  // Bulletin of V. Karazin Kharkiv National University, – 2008. – № 847. Series «Mathematical Modelling. Information Technology. Automated Control Systems», Issue 11. – P. 131-138: Pic. 7. – Tabl. 0. – Ref.: 18 titles (In Russian)

The two-dimensional laminar flow generated by periodic injection of fluid from a split (injector) in a flat wall into non-perturbed half-space is modeled in a framework of an ideal uncompressible fluid. The advanced mathematical model for periodic flow, which takes into account the equality of fluid volumes both during push-out (source flow) and during push-in (sink flow) flows is suggested. The velocity field of the flow is represented by superposition of the velocity field of potential flow from a split and the velocity field induced by vortex pair. During an ejection the intensity of vortex pair is estimated by general flow vorticity in the injector channel, while during a rejection vortex intensities remains constant. Comparison of numerical and experimental data testifies an adequacy of the model of injector to real flow in wide enough range of injection velocities.

Keywords: laminar flow, periodic injection of fluid, split in a flat wall, advanced mathematical model, vortex pair, numerical and experimental data, adequacy.