УДК 533.6.013.42

Гіперсингулярні рівняння в задачах міцності елементів конструкцій з тріщинами при температурному навантаженні / Зайденварг О. Л, Стрельникова О. О. // Вісник Харк. нац. ун-ту., – 2009. – № 847. Сер. «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління», вип. 11. – С. 191-196: мал. 3. – Табл. 0. – Бібліогр.: 6 назв.

В матеріалах сучасних конструкцій завжди є мікродефекти, розвинення яких під впливом температурного поля може призвести до руйнування конструкції. Для розв’язання задачі про міцність елемента конструкції, що є ослабленим дефектами, необхідно визначити коефіцієнти інтенсивності напружень. У роботі визначені коефіцієнти інтенсивності напружень у пластині що ослаблена ланцюжком тріщин та знаходиться під впливом температурного поля.

UDC 533.6.013.42

Hypersingular equation of the problem of solidity of structural elements:  temperature field influence on micro defects / Zhyidenwarg O. L., Strelnikova H. A. // Bulletin of V. Karazin Kharkiv National University, – 2008. – № 847. Series «Mathematical Modelling. Information Technology. Automated Control Systems», Issue 11. – P. 191-196: Pic. 3. – Tabl.0. – Ref.: 6 titles (In Russian)

Modern structural materials always has some microdefects. The evolution of these microdefects under temperature field influence brings to destruction of the structure. In order to solve the problem of solidity of structural element which is impaired by defects we need to find stress intensity factors. This paper presents  the determination of crack intensity factors for the plate which is impaired by the chain of cracks and operates under temperature field influence.

Keywords: evolution of microdefects, temperature field influence, finding of stress intensity factors.