Вісник Харківського національного університету

№890, 2010

с 82-90

УДК 519.713; 519.711;53+517.958:535.4

Численное моделирование дифракции электромагнитного поля

на открытых резонаторах специальной формы

С. В. Жученко, В. А. Щербина

Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, Украина

Предлагается краткое описание алгоритма численного моделирования

трехмерной дифракции электромагнитных полей на идеально проводящих

гофрированных осе симметричных резонаторах конечных размеров. Результаты

некоторых вычислительных экспериментов получены с помощью компьютера,

который реализует эту модель. Эти результаты сравниваются с результатами,

полученными ранее теми же авторами в случае осе симметричных

электромагнитных полей.

Пропонується короткий опис алгоритму чисельного моделювання тривимірної

дифракції електромагнітних полів на ідеально провідних гофрованих осе

симетричних резонаторах кінцевих розмірів. Результати деяких обчислювальних

експериментів отримані за допомогою комп'ютера, який реалізує цю модель. Ці

результати порівнюються з результатами, отриманими раніше тими ж авторами

в разі осе симетричних електромагнітних полів.

Proposed a short description of the algorithm of numerical simulation of threedimensional

diffraction of electromagnetic fields on perfectly conducting corrugated

axially symmetric cavity of finite size. The results of some computational experiments

obtained by using a PC that implements this model. These results are compared with

results obtained earlier by the same authors in the case of axially symmetric field.