Вісник Харківського національного університету

№890, 2010

с 178-186

УДК 658.51.012

Устойчивое функционирование производственно-технической

системы за счёт выбора макропараметров

технологического процесса

О. М. Пигнастый, В. Д. Ходусов

Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, Украина

Получены условия устойчивости макропараметров технологического процесса

производственно-технической системы. Определена функция Ляпунова для

управления отклонениями макропараметров, обеспечивающая асимптотическую

устойчивость функционирования технологического процесса. Записаны

выражения для управляющих воздействий, позволяющие осуществить

технологический процесс при минимальном расходе производственных ресурсов

на управление отклонениями макропараметров производственно-технической

системы.

Здобуті умови сталості макропараметрів технологічного процесу виробничо-

технічного системи. Визначена функція Ляпунова для управління відхиленнями

макропараметрів, які забезпечують асимптотичну сталість функціонування

технологічного процесу. Записані вирази для управляючих дій, які дозволяють

здійснювати технологічний процес з мінімальним розходом виробничих ресурсів

на управління відхиленнями макропараметрів виробничо-технічної системи.

The stability conditions of macroparameters of manufacturing system’s technological

process are received. Lyapunov’s function for management of deviations of the

macroparameters, that provide asymptotic stability of technological process

functioning, is defined. Expressions for the control actions are written down which

allow carrying out the technological process in the conditions of minimal charge of

industrial resources on management of macroparameters’ deviations of technological

system.