Вісник Харківського національного університету

№890, 2010

с 187-194

УДК 004.942:519.6

Сравнение вычислительных методов определения энергии

электронов по результатам дозиметрии

А. В. Починок

Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, Украина

Описан статистический подход к оценке неопределенности в значениях энергии

электронов. Определен набор метрик для сравнения вычислительных методов

определения энергии электронов. Развита математическая модель процесса

измерения глубинной зависимости дозы электронного излучения. Создано

программное обеспечение StPolinom для статистического анализа методов

определения энергии электронов в пучке. Проведен анализ традиционных

методов определения энергии электронов и предложена комбинированная

вычислительная схема, обеспечивающая меньшие значения неопределенностей

результатов.

Описаний статистичний підхід до оцінки невизначеності в значеннях енергії

електронів. Визначений набір метрик для порівняння обчислювальних методів

визначення енергії електронів. Розвинена математична модель процесу вимірів

глибинної залежності дози електронного випромінювання. Створено програмне

забезпечення StPolinom для статистичного аналізу методів визначення енергії

електронів в пучку. Проведений аналіз традиційних методів визначення енергії

електронів та запропонована комбінована обчислювальна схема, яка забезпечує

менші значення невизначеностей результатів.

The statistical approach to uncertainty estimate in the values of electron energy is

described. The set of metrics for comparison of numerical methods of the obtaining of

electron energy is determined. The mathematical model of the process of measurement

depth-dose curves for the electrons is developed. Software StPolinom for statistical

analysis of methods the energy determination of an electronic beam is created. The

analysis of conventional methods of the obtaining of electron energy is performed and

a composite numerical circuit to provide lower values of the uncertainty of results is

discussed.