УДК 519.6; 537.53

Апаратно-програмний комплекс для вимірювання екстремального ультрафіолету / Боргун Є.В., Зінов'єв Д. В., Рябчиков Д.Л., Целуйко О.Ф. // Вісник Харк. нац. ун-ту., – 2010. – № 925. Сер. «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління», вип. 14. – С. 28-35: рис. 5. - табл. 0. – Бібліогр.: 6 назв.

Показані принципи створення і приклад реалізації апаратно-програмного комплексу для вимірювання ЕУФ-випромінювання плазми сильнострумових розрядів. Комплекс у складі тракту реєстрації з датчиком типу AXUV, системи живлення і програмного забезпечення дозволяє міряти у виділеному діапазоні частот інтенсивність однократних або серії однократних імпульсів випромінювання тривалістю 1–10  мкс і більше.

УДК 519.6; 537.53

Аппаратно-программный комплекс для измерения экстремального ультрафиолета / Боргун Е.В., Зиновьев Д. В., Рябчиков Д.Л., Целуйко А.Ф. // Вестник Харк. нац. ун-та., – 2010. – № 925. Сер. "Математическое моделирование. Информационные технологии. Автоматизированные системы управления", вып. 14. – С. 28-35: ил. 5. - табл. 0. - Библиогр.: 6 назв.

Показаны принципы создания и пример реализации аппаратно-программного комплекса для измерения ЭУФ-излучения плазмы сильноточных разрядов. Комплекс в составе тракта регистрации с датчиком типа AXUV, системы питания и программного обеспечения позволяет измерять в выделенном диапазоне частот интенсивность однократных или серии однократных импульсов излучения длительностью 1–10  мкс и больше.

UDC 519.6; 537.53

Hardware and software complex for extreme ultraviolet measurement / Borgun I.V., Rabchikov D.V., Tseluyko A.F., Zinov'ev D. V.// Bulletin of V. Karazin Kharkiv National University, – 2010. – № 925. Series «Mathematical Modelling. Information Technology. Automated Control Systems», Issue 14. – P. 28-35: Pic. 5. - Tabl. 0. –Ref.: 6 title

It have been shown the principles of creation and realization example of the hardware and software complex for EUV radiation measurement of high-current discharge plasma. The complex composed of registration path with the sensor of AXUV type, the supply system and software allows measuring in allocated band the intensity of a single or series of single radiation pulses of 1–10 μ sec width or higher.