УДК 519.6

Математичне моделювання обігріву споруджень на базі ідентифікації розпаралелених енергопотоків / Слесаренко А. П., Сорока О. С. // Вісник Харк. нац. ун-ту., – 2011. – № 987. Сер. «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління», вип. 18. – С. 120-130: рис. X. - табл. X. – Бібліогр.: X назв.

Запропоновано математичну модель теплових процесів у багаторівневій електротеплоакумулювальній системі обігріву та методологія ідентифікації енергопотоків для керування опаленням приміщень різного призначення. Побудовано комп'ютерну модель 9 шарової системи із трьома групами лінійних нагрівачів трубчастого типу, розташованих у різних площинах системи (на різній глибині). Наведено приклад комп'ютерного експерименту на базі запропонованого алгоритму для рішення зворотної задачі – визначення у системі оптимального розподілу енергопотоків, що забезпечує термостабілізацію підлоги приміщення з можливістю максимальної акумуляції тепла.

УДК 519.6

Математическое моделирование обогрева сооружений на базе идентификации распараллеленных энергопотоков / Слесаренко А. П., Сорока А. С.  // Вестник Харк. нац. ун-та., – 2011. – № 987. Сер. "Математическое моделирование. Информационные технологии. Автоматизированные системы управления", вып. 18. – С. 120-130: ил. X. - табл. X. - Библиогр.: X назв.

Предложены математическая модель тепловых процессов в многоуровневой электротеплоаккумулирующей системе обогрева и методология идентификации энергопотоков для управления отоплением помещений различного назначения. Построена компьютерная модель 9 слойной системы с тремя группами линейных нагревателей трубчатого типа, расположенных в разных плоскостях системы (на разной глубине). Приведен пример компьютерного эксперимента на базе предложенного алгоритма для решения обратной задачи – определения в системе оптимального распределения энергопотоков, обеспечивающего термостабилизацию пола помещения с возможностью максимальной аккумуляции тепла.

UDC 519.6

Mathematical model of a heat transfer in an energy holding multi-laying structures and identification of energy flows for heating control / Slesarenko A. P., Soroka A. S. // Bulletin of V. Karazin Kharkiv National University, – 2011. – № 987. Series «Mathematical Modelling. Information Technology. Automated Control Systems», Issue 18. – P. 120-130: Pic. X. - Tabl. X. – Ref.: X title

There are offered mathematical model of thermal processes in multilevel electro heating and accumulating system and methodology of identification of energy flows for control of heating of living quarters of various purposes. The computer model of 9-laying system with three groups of linear heaters of a tubular type located in different planes of system (on different depth) is constructed. The example of computer experiment is given on the basis of the offered algorithm for solving the inverse problem –  the definition in system the optimum distribution of energy flows providing heatset of a floor in a room with a possibility of the maximal heat accumulation.

АННОТАЦИИ ИЗ СТАТЬИ

Предложены математическая модель тепловых процессов в многоуровневой электротеплоаккумулирующей системе обогрева и методология идентификации энергопотоков для управления отоплением помещений различного назначения. Построена компьютерная модель 9 слойной системы с тремя группами линейных нагревателей трубчатого типа, расположенных в разных плоскостях системы (на разной глубине). Приведен пример компьютерного эксперимента на базе предложенного алгоритма для решения обратной задачи – определения в системе оптимального распределения энергопотоков, обеспечивающего термостабилизацию пола помещения с возможностью максимальной аккумуляции тепла.

Ключевые слова: электрообогрев, идентификация энергопотоков, теплопередача в многослойной системе, аккумуляция тепла, компьютерный эксперимент.

Запропоновано математичну модель теплових процесів у багаторівневій електротеплоакумулювальній системі обігріву та методологія ідентифікації енергопотоків для керування опаленням приміщень різного призначення. Побудовано комп'ютерну модель 9 шарової системи із трьома групами лінійних нагрівачів трубчастого типу, розташованих у різних площинах системи (на різній глибині). Наведено приклад комп'ютерного експерименту на базі запропонованого алгоритму для рішення зворотної задачі – визначення у системі оптимального розподілу енергопотоків, що забезпечує термостабілізацію підлоги приміщення з можливістю максимальної акумуляції тепла.

Ключові слова: електрообігрів, ідентифікація енергопотоків, теплопередача в багатошаровій системі, акумуляція тепла, комп'ютерний експеримент.

There are offered mathematical model of thermal processes in multilevel electro heating and accumulating system and methodology of identification of energy flows for control of heating of living quarters of various purposes. The computer model of 9-laying system with three groups of linear heaters of a tubular type located in different planes of system (on different depth) is constructed. The example of computer experiment is given on the basis of the offered algorithm for solving the inverse problem –  the definition in system the optimum distribution of energy flows providing heatset of a floor in a room with a possibility of the maximal heat accumulation.

Key words: electroheating, identification of energy flows, heat transfer in multi-layer system, accumulation of heat, computer experiment.