UDC 519.713; 519.711

Numerical model diffraction of the plane electromagnetic wave onto axially symmetric parabolic reflector./ Zhuchenko S.V. // Bulletin of V. Karazin Kharkiv National University, – 2013. – № 1063. Series «Mathematical Modelling. Information Technology. Automated Control Systems», Issue 22. – P. 63-71: Pic.4. –Ref.:2 titles

In the paper was proposed method of the numerical detaching from the singularity hyper singular equation of arising into three-dimensional task of the diffraction electromagnetic field towards axially symmetric surface.  The digital experiment was conducted by example the mathematical model of the diffraction electromagnetic wave upon the perfectly conducting reflector.  Presented of the diagrams emission power into far-field radiation

| УДК 519.713; 519.711 |  |
| --- | --- |

Численная модель дифракции плоской электромагнитной волны на осесимметричном параболическом рефлекторе /С.В. Жученко // Вестник Харк. нац. ун-та., – 2013. – № 1063. Сер. "Математическое моделирование. Информационные технологии. Автоматизированные системы управления", вып. 22. – С. 63-71: ил. 4. - Библиогр.:2 назв

В статье предлагается метод численного выделения особенностей в гиперсингулярных уравнениях возникающих в трёхмерной задаче дифракции электромагнитного поля на аксиальносиметричных поверхностях. Приводятся результаты решения одной задачи, а с их помощью проводится вычисление электромагнитных полей непосредственно возле рефлектора, вдоль его оси. Приведены графики мощности излучения в дальней зоне.

| УДК 519.713; 519.711 |  |
| --- | --- |

Чисельна модель дифракції плоскої электромагнітної хвилі на осисиметричному параболічному рефлекторі/С.В. Жученко // Вісник Харк. нац. ун-ту., – 2013. – № 1063. Сер. «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління», вип. 22. – С. 63-71: ил. 4. - Библиогр.: 2 назв.

В статті пропонується метод чисельного виділення особливостей в гіперсингулярних рівняннях виникаючих в тримірній задачі дифракції електромагнітного поля на аксиальносиметричних поверхнях. Приводяться результати рішення однієї задачі, а з їх допомогою здійснюється обчислювання електромагнітних полів безпосередньо біля рефлектора, уздовж його осі. Приведені графіки потужності випромінювання в дальній зоні.