УДК 532.546

Сравнительный анализ двоякопериодических систем заводнения с помощью эллиптических функций Вейерштрасса/ Касаткин А.Е. // Вестник Харк. нац. ун-та., – 2013. – № 1063. Сер. "Математическое моделирование. Информационные технологии. Автоматизированные системы управления", вып. 22. – С. 72-83: ил. 8. - табл. 1. - Библиогр.: 13 назв.

Основной задачей настоящего исследования стала разработка программного комплекса для количественного и качественного сравнения различных схем расстановки скважин, применяемых при заводнении. Результаты предлагаемого анализа могут быть использованы при проектировании заводнения реальных месторождений.  В основе программного комплекса лежит модель бесконечного однородного пласта фиксированной толщины, поверхность которого покрывается двоякопериодической решеткой с добывающими и нагнетательными скважинами в ячейках.  Для описания процесса совместной фильтрации воды и нефти использовалась модифицированная дзета-функция Вейерштрасса.

UDC 532.546

Dual-periodical waterflooding schemes comparing using by Weierstrass elliptic functions / Kasatkin A.E. // Bulletin of V. Karazin Kharkiv National University, – 2013. – № 1063. Series «Mathematical Modelling. Information Technology. Automated Control Systems», Issue 22. – P. 72-83: Pic. 8. - Tabl. 1. – Ref.: 13 titles

The main task of that research is a program tool creation to compare waterflooding schemes both of by quantitative and qualitative characteristic: the achieved results may be used to design waterflooding for real oilfields.   The program realization is based on the oil keeping reservoir pattern representing a homogeneous formation with fixed thickness and infinite borders and covering by dual periodical lattice: it includes production and injection wells into her cells. The oil-water filtering process is described using by modified Weierstrass dzeta-function.