Плоска деформація багатошарової плити

з пружними зв’язками між шарами

Н. М. Антоненко

У статті запропоновано спосіб визначення напружено-деформованого стану багатошарової плити з пружними зв’язками між шарами для випадку плоскої деформації. Спосіб розв’язання ґрунтується на методі функцій податливості. Отримано аналітичні формули для розрахунку матриць податливості. Для двошарової плити, яка знаходиться під дією нормальних зосереджених навантажень, наведено чисельні результати, які ілюструють впливу коефіцієнтів пружних зв’язків на розподіл напружень та переміщень у шарах плити.

Ключові слова: багатошарова плита, коефіцієнти пружних зв’язків, метод функцій податливості, матриці податливості,. інтегральне перетворення Фур’є

Плоская деформация многослойной плиты с упругими связями между слоями

Н. Антоненко

В статье предложен способ определения напряженно-деформированного состояния многослойной плиты с упругими связями между слоями для случая плоской деформации. Способ решения основан на методе функций податливости. Получены аналитические формулы для расчета матриц податливости. Для двухслойной плиты, которая находится под действием нормальных сосредоточенных напряжений, приведены численные результаты, иллюстрирующие влияние коэффициентов упругих связей на распределение напряжений и перемещений в слоях плиты.

Ключевые слова: многослойная плита, коэффициенты упругих связей, метод функций податливости, матрицы податливости, интегральное преобразование Фурье

Flat deformation in multilayer plate with elastic connections between layers

N. M. Antonenko

Тhe method for determination of the stress-strain state of a multilayer plate with elastic connections between layers is considered for the case of the plane deformation. The technique is based on the method of compliance functions. Analytical formulas are built for the calculation of compliance matrices. Numerical computations are carried out. The influence of elastic connections coefficients on stresses and shifts distribution in two-layer plate is discussed.

Key words: multilayer plate,  elastic connections, method of compliance functions, compliance matrix, Fourier integral transformation